Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 1/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Golasowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°59’06” N 18°49’49” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Golasowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie aktywne osuwisko położone w miejscowości Golasowice, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 938 |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,42 ha | 2. Długość: 61 m | 3. Szerokość: 65 m | 4. Wysokość maks: 258 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 246 m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 12 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 11 ° | 8. Azymut: 330 ° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3 m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 45 ° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 56 | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 20 ° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 6 m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 7 ° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 130 m | 21. Wysokość: 15 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

1 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 2/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Golasowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°55’14” N 18°41’21” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Golasowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże aktywne osuwisko położone w miejscowości Golasowice, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 938. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,25ha | 2. Długość: 53m | 3. Szerokość: 51 m | 4. Wysokość maks: 256 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 246 m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 10 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 10° | 8. Azymut: 340° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 40 ° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 49m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 20° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 4m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 6° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 145m | 21. Wysokość: 16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska:podmokłości |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 3/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Golasowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°55’15” N 18°41’26” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Golasowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie aktywne osuwisko położone w miejscowości Golasowice, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 938. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,08ha | 2. Długość: 28m | 3. Szerokość: 27 m | 4. Wysokość maks: 253 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 247m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 6 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 13° | 8. Azymut: 335° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3 m | 10. Nachylenie skarpy głównej:30 ° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 20m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 7° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 111 m | 21. Wysokość: 14 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP lessy i gliny lessopodobne | 2. Wiek utworów: lQp4 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 4/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Golasowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°55’15” N 18°41’27” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Golasowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone w miejscowości Golasowice, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 938. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,09ha | 2. Długość: 28m | 3. Szerokość: 31 m | 4. Wysokość maks: 252m n.p.m. | 5. Wysokość min. 246 m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 12° | 8. Azymut: 350° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 1m | 10. Nachylenie skarpy głównej:32 ° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 25m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 8° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 7° | 19. Ekspozycja: N | 20. Długość: 113 m | 21. Wysokość: 14m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP lessy i gliny lessopodobne | 2. Wiek utworów: lQp4 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: X | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: słup linii telefonicznej |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

4 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 5/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Golasowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°55’15” N 18°41’28” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Golasowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone w miejscowości Golasowice, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 938. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,04ha | 2. Długość: 22m | 3. Szerokość: 20m | 4. Wysokość maks: 252 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 248 m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 4 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 12° | 8. Azymut: 45° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3 m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 14m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 8° | 19. Ekspozycja: NE | 20. Długość: 79m | 21. Wysokość: 11 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP lessy i gliny lessopodobne | 2. Wiek utworów: lQp4 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

5 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 6/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Golasowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°55’14” N 18°41’29” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Golasowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże okresowo aktywne osuwisko położone w miejscowości Golasowice, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 938. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,18ha | 2. Długość: 36m | 3. Szerokość: 62 m | 4. Wysokość maks: 258 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 251 m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 7 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 11° | 8. Azymut: 30° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 32° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 31m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 8° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 5° | 19. Ekspozycja: NE | 20. Długość: 127m | 21. Wysokość: 11 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP lessy i gliny lessopodobne | 2. Wiek utworów: lQp4 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

6 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 7/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Golasowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°55’22” N 18°41’38” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Golasowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone w miejscowości Golasowice, na wschód od drogi wojewódzkiej nr 938. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,09ha | 2. Długość: 25m | 3. Szerokość: 31 m | 4. Wysokość maks: 255m n.p.m. | 5. Wysokość min. 250 m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 5 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 13° | 8. Azymut: 350° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2 m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 20m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 12° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęśły | 18. Nachylenie: 6° | 19. Ekspozycja: N | 20. Długość: 133m | 21. Wysokość: 13 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

7 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 8/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Golasowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°55’23” N 18°41’40” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Golasowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone w miejscowości Golasowice, na wschód od drogi wojewódzkiej nr 938. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,02ha | 2. Długość: 12m | 3. Szerokość: 14 m | 4. Wysokość maks: 254 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 250 m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 4m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 13° | 8. Azymut: 350° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 7m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 5° | 19. Ekspozycja: N | 20. Długość: 132 m | 21. Wysokość: 12m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

8 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 9/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’54” N 18°37’46” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Brzeziny |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: obsekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże okresowo aktywne osuwisko położone w miejscowości Brzeziny, na zachód od stawów Olszynioki. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,5ha | 2. Długość: 94m | 3. Szerokość: 54m | 4. Wysokość maks: 265 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 250 m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 15 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 9° | 8. Azymut: 10° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej:32 ° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 84m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 8m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: inny | 18. Nachylenie: 5° | 19. Ekspozycja: N | 20. Długość: 214m | 21. Wysokość: 20m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: wysięki | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: X | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

9 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 10/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’43” N 18°37’49” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Dwór Dolny |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielki okresowo aktywne osuwisko położone na północny-zachód od przysiółka Dwór Dolny. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,02ha | 2. Długość: 14m | 3. Szerokość: 15m | 4. Wysokość maks: 260 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 256 m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 4m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 14° | 8. Azymut: 5° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4 m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 38 ° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 7m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 5° | 19. Ekspozycja: NE | 20. Długość: 142m | 21. Wysokość: 13 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

10 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 11/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’55” N 18°37’52” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Brzeziny |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone w miejscowości Brzeziny, na zachód od stawów Olszynioki. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,1ha | 2. Długość: 34m | 3. Szerokość: 26m | 4. Wysokość maks: 257m n.p.m. | 5. Wysokość min. 249m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 8m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 12° | 8. Azymut: 20° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3 m | 10. Nachylenie skarpy głównej:35 ° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 28m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium:15 ° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2 m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 5° | 19. Ekspozycja: N | 20. Długość: 210m | 21. Wysokość: 20m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

11 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 12/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’42” N 18°37’54” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Dwór Dolny |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone na północny-zachód od przysiółka Dwór Dolny. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,06ha | 2. Długość: 22m | 3. Szerokość: 28m | 4. Wysokość maks: 257m n.p.m. | 5. Wysokość min. 253m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 4m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 11° | 8. Azymut: 360° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 36° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 13 | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 5° | 19. Ekspozycja: NE | 20. Długość: 158m | 21. Wysokość: 14 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

12 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 13/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’42” N 18°37’56” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Dwór Dolny |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone na północny-zachód od przysiółka Dwór Dolny. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,11ha | 2. Długość: 30m | 3. Szerokość: 36 m | 4. Wysokość maks: 258 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 252m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 6 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 8° | 8. Azymut: 350° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 5 m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 17m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 17° | 19. Ekspozycja: NE | 20. Długość: 206m | 21. Wysokość: 14m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

13 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 14/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’55” N 18°38’02” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Brzeziny |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże aktywne osuwisko położone w miejscowości Brzeziny, nad stawami Olszynioki. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,1ha | 2. Długość: 35m | 3. Szerokość: 30m | 4. Wysokość maks: 256 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 248m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 8m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 11° | 8. Azymut: 360° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 1m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 40° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 33m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 18° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 7° | 19. Ekspozycja: N | 20. Długość: 152m | 21. Wysokość: 19m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe, zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

14 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 15/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’40” N 18°38’04” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Dwór Dolny |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: zbocze zbiornika wodnego sztucznego | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone na północny-zachód od przysiółka Dwór Dolny nad stawem. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,02ha | 2. Długość: 14m | 3. Szerokość: 14m | 4. Wysokość maks: 252m n.p.m. | 5. Wysokość min. 249m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 3m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 10° | 8. Azymut: 35° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 10m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 5° | 19. Ekspozycja: N | 20. Długość: 182m | 21. Wysokość: 17m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

15 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 16/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°55’00” N 18°38’06” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Brzeziny |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: zbocze zbiornika wodnego sztucznego | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże aktywne osuwisko położone w miejscowości Brzeziny, nad stawem. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,17ha | 2. Długość: 32m | 3. Szerokość: 63m | 4. Wysokość maks: 255m n.p.m. | 5. Wysokość min. 248 m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 7m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 13° | 8. Azymut: 270° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 1m | 10. Nachylenie skarpy głównej:30 ° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 29m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 6° | 19. Ekspozycja: W | 20. Długość: 155m | 21. Wysokość: 17m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

16 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 17/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’54” N 18°38’07” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Brzeziny |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: zbocze zbiornika wodnego sztucznego | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Duże nieaktywne osuwisko położone na południe od miejscowości Brzeziny nad stawami Olszynioki. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,79ha | 2. Długość: 96m | 3. Szerokość: 93m | 4. Wysokość maks: 262m n.p.m. | 5. Wysokość min. 246m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 16m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 10° | 8. Azymut: 25° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 86m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 8m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 7° | 19. Ekspozycja: NE | 20. Długość: 187m | 21. Wysokość: 21m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: | 2. Zarośla krzewiaste | 3. Łąki i pastwiska X | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: mało prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

17 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 18/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’52” N 18°38’27” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Brzeziny |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: zbocze zbiornika wodnego sztucznego | 2. Układ geologiczny: konsekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Duże nieaktywne osuwisko położone na południowy-wschód od miejscowości Brzeziny nad stawami Olszynioki. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,47ha | 2. Długość: 86m | 3. Szerokość: 59m | 4. Wysokość maks: 260m n.p.m. | 5. Wysokość min. 246m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 14m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 9° | 8. Azymut: 190° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 32° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: liczba: 1 wys.: 2 m położenie: dolna cz. |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 76m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 12° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 8m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 7° | 19. Ekspozycja: SW | 20. Długość: 141m | 21. Wysokość: 16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: wysięki | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych, cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: mało prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

18 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 19/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’53” N 18°38’30” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Brzeziny |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Duże okresowo aktywne osuwisko położone na południowy-wschód od miejscowości Brzeziny w pobliżu stawów Olszynioki. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,37ha | 2. Długość: 39m | 3. Szerokość: 132 m | 4. Wysokość maks: 259m n.p.m. | 5. Wysokość min. 252m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 7m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 11° | 8. Azymut: 145° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: liczba: 1 wys.: 2 m położenie:boczna cz. |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 31m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 8° | 19. Ekspozycja: SE | 20. Długość: 74 m | 21. Wysokość: 10m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: -- | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

19 Pa, 19b Pa, 19c Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 20/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’53” N 18°38’33” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Brzeziny |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże nieaktywne osuwisko położone na południowy-wschód od miejscowości Brzeziny w pobliżu stawów Olszynioki. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,2ha | 2. Długość: 50m | 3. Szerokość: 43m | 4. Wysokość maks: 259m n.p.m. | 5. Wysokość min. 250 m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 9 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 8° | 8. Azymut: 295° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 1m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 48m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: inny | 18. Nachylenie: 6° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 121 m | 21. Wysokość: 12m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: mało prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

20 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 21/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°55’07” N 18°38’38” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Bzianka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone na północ od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,04ha | 2. Długość: 14m | 3. Szerokość: 31m | 4. Wysokość maks: 261m n.p.m. | 5. Wysokość min. 259m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 7° | 8. Azymut: 220° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 6m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: prosty | 18. Nachylenie: 6° | 19. Ekspozycja: SW | 20. Długość: 96m | 21. Wysokość: 11m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: podmokłości | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 22/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°55’06” N 18°38’39” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Bzianka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone na północ od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,05ha | 2. Długość: 15m | 3. Szerokość: 33 m | 4. Wysokość maks: 259m n.p.m. | 5. Wysokość min. 257m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 3° | 8. Azymut: 225° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 10m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 7° | 19. Ekspozycja: SW | 20. Długość: 97m | 21. Wysokość: 11m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: podmokłości, cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

22 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 23/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°55’06” N 18°38’38” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Bzianka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone na północ od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,02ha | 2. Długość: 16m | 3. Szerokość: 15m | 4. Wysokość maks: 263m n.p.m. | 5. Wysokość min. 261m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 7° | 8. Azymut: 50° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 11m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 5° | 19. Ekspozycja: NE | 20. Długość: 104 m | 21. Wysokość: 8 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: podmokłości, cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

23 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 24/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°55’05” N 18°38’39” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Bzianka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone na północ od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,06ha | 2. Długość: 22m | 3. Szerokość: 31 m | 4. Wysokość maks: 263m n.p.m. | 5. Wysokość min. 259m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 4m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 11° | 8. Azymut: 60° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 1 m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 38° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 20m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 18° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: inny | 18. Nachylenie: 5° | 19. Ekspozycja: NE | 20. Długość: 115m | 21. Wysokość: 10m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: podmokłości, cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

24 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 25/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°55’05” N 18°38’44” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Bzianka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: konsekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże nieaktywne osuwisko położone na północ od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,41ha | 2. Długość: 59m | 3. Szerokość: 68m | 4. Wysokość maks: 266m n.p.m. | 5. Wysokość min. 253m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 13m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 13° | 8. Azymut: 180° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 6m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 46m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 20° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 10° | 19. Ekspozycja: SE | 20. Długość: 73 m | 21. Wysokość: 13m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: podmokłości, cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: -- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: mało prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

25 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 26/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°55’04” N 18°38’43” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Bzianka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże aktywne osuwisko z 2 metrową skarpą wtórną, położone na północ od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,18ha | 2. Długość: 48m | 3. Szerokość: 39m | 4. Wysokość maks: 263m n.p.m. | 5. Wysokość min. 255m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 8m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 10° | 8. Azymut: 20° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2 m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 28° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 43m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 12° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: inny | 18. Nachylenie: 5° | 19. Ekspozycja: NE | 20. Długość: 150m | 21. Wysokość: 12m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: podmokłości, cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

26 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 27/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°55’07” N 18°38’46” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Bzianka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże okresowo aktywne osuwisko położone na północ od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,27ha | 2. Długość: 32m | 3. Szerokość: 119m | 4. Wysokość maks: 263m n.p.m. | 5. Wysokość min. 257m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 12° | 8. Azymut: 70° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4 m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 40° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 25m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 10° | 19. Ekspozycja: NE | 20. Długość: 53m | 21. Wysokość: 9m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: podmokłości, cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

27 Pa, 27b Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 28/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°55’03” N 18°38’47” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Bzianka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie aktywne osuwisko położone na północ od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,07ha | 2. Długość: 24m | 3. Szerokość: 34m | 4. Wysokość maks: 258m n.p.m. | 5. Wysokość min. 254 m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 4m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 11° | 8. Azymut: 50° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 5m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 40° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 15m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 12° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 4° | 19. Ekspozycja: NE | 20. Długość: 200m | 21. Wysokość: 15m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości, wysięki, źródła | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

28 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 29/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°55’02” N 18°38’48” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Bzianka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże aktywne osuwisko położone na północ od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,15ha | 2. Długość: 30m | 3. Szerokość: 59m | 4. Wysokość maks: 259m n.p.m. | 5. Wysokość min. 254m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 11° | 8. Azymut: 50° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 45° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 24m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 18° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: inny | 18. Nachylenie: 4° | 19. Ekspozycja: NE | 20. Długość: 207m | 21. Wysokość: 13 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: źródła | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: -- | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

29 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 30/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’59” N 18°38’49” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Bzianka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie nieaktywne osuwisko położone na północ od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,07ha | 2. Długość: 24m | 3. Szerokość: 33m | 4. Wysokość maks: 258m n.p.m. | 5. Wysokość min. 252 m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 15° | 8. Azymut: 130° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 1 m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 40° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 22m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 11° | 19. Ekspozycja: SE | 20. Długość: 37m | 21. Wysokość: 7m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: podmokłości | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: mało prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

30 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 31/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’58” N 18°38’47” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Bzianka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone na północ od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,09ha | 2. Długość: 22m | 3. Szerokość: 41m | 4. Wysokość maks: 261m n.p.m. | 5. Wysokość min. 253 m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 8m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 18° | 8. Azymut: 130° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3 m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 16m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 6° | 19. Ekspozycja: SE | 20. Długość: 110m | 21. Wysokość: 12m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: brak | 4. Stoku po bokach osuwiska: podmokłości |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

31 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 32/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’58” N 18°38’49” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Bzianka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone na północ od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,08ha | 2. Długość: 23m | 3. Szerokość: 36m | 4. Wysokość maks: 261m n.p.m. | 5. Wysokość min. 256m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 13° | 8. Azymut: 325° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 5m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 12m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 12° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 8° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 51m | 21. Wysokość: 7m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: podmokłości | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

32 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 33/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°55’08” N 18°38’48” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Bzianka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone na północ od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,07ha | 2. Długość: 10m | 3. Szerokość: 59m | 4. Wysokość maks: 259m n.p.m. | 5. Wysokość min. 255m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 4m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 16° | 8. Azymut: 240° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2m | 10. Nachylenie skarpy głównej:40 ° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 6m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium:20° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 10m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: prosty | 18. Nachylenie: 13° | 19. Ekspozycja: SW | 20. Długość: 24 m | 21. Wysokość: 6m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: podmokłości, cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

33 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 34/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°55’06” N 18°38’49” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Bzianka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone na północ od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,02ha | 2. Długość: 13m | 3. Szerokość: 15m | 4. Wysokość maks: 256 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 254m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 12° | 8. Azymut: 260° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2 m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 42° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 9m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 20° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 7° | 19. Ekspozycja: W | 20. Długość: 106m | 21. Wysokość: 12m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

34 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 35/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°55’05” N 18°38’49” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Bzianka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone na północ od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,02ha | 2. Długość: 13m | 3. Szerokość: 15m | 4. Wysokość maks: 254m n.p.m. | 5. Wysokość min. 252m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 9° | 8. Azymut: 270° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2 m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 38° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 12m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 18° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 7° | 19. Ekspozycja: W | 20. Długość: 120m | 21. Wysokość: 14 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

35 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 36/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’59” N 18°38’53” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Bzianka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie nieaktywne osuwisko z 1 metrowym czołem,położone na północ od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,23ha | 2. Długość: 40m | 3. Szerokość: 66 m | 4. Wysokość maks: 260m n.p.m. | 5. Wysokość min. 252m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 8m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 12° | 8. Azymut: 40° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2 m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: 1m | 14. Długość powierzchni koluwium: 35m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 3m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: inny | 18. Nachylenie: 3° | 19. Ekspozycja: NE | 20. Długość: 252m | 21. Wysokość: 13m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: wysięki | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: podmokłości | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: mało prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

36 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 37/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’50” N 18°38’54” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Bzianka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone w pobliżu drogi, na północ od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,09ha | 2. Długość: 23m | 3. Szerokość: 42m | 4. Wysokość maks: 259m n.p.m. | 5. Wysokość min. 255 m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 4m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 9° | 8. Azymut: 355° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 14m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 8° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 8° | 19. Ekspozycja: N | 20. Długość: 39m | 21. Wysokość: 5m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

37 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 38/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’56” N 18°38’57” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Bzianka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko z 2 metrowym czołem, położone na północ od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,52ha | 2. Długość: 59m | 3. Szerokość: 109 m | 4. Wysokość maks: 260m n.p.m. | 5. Wysokość min. 250m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 10m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 10° | 8. Azymut: 40° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 5 m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: 2 | 14. Długość powierzchni koluwium: 48m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 18° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 6° | 19. Ekspozycja: NE | 20. Długość: 107m | 21. Wysokość: 12m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

38 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 39/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’48” N 18°38’57” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Bzianka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone w pobliżu drogi, na północ od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,13ha | 2. Długość: 27m | 3. Szerokość: 56m | 4. Wysokość maks: 257m n.p.m. | 5. Wysokość min. 251 m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 6 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 11° | 8. Azymut: 300° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 21 | 15. Nachylenie powierzchni koluwium:15 ° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2 m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 6° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 97m | 21. Wysokość: 11 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe, podmokłości | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

39 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 40/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°55’04” N 18°39’06” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Bzianka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone na północ od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Pierwsze; na południowy-zachód od przysiółka Nowy Dwór. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,06ha | 2. Długość: 17m | 3. Szerokość: 30m | 4. Wysokość maks: 254m n.p.m. | 5. Wysokość min. 250m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 4 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 14° | 8. Azymut: 180° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 32° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 12m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 12° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 8° | 19. Ekspozycja: SW | 20. Długość: 69m | 21. Wysokość: 10m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: źródła | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: podmokłości, cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: | 14. Linie kolejowe: |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

40 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 41/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Golasowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’39” N 18°40’40” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Golasowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok cały | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Duże aktywne osuwisko położone w miejscowości Pielgrzymowice, nad stawami, w rejonie posesji państwa Ziaja. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 1,78ha | 2. Długość: 245m | 3. Szerokość: 170m | 4. Wysokość maks: 254m n.p.m. | 5. Wysokość min. 245 m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 9m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 5° | 8. Azymut: 70° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 5m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 50° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: liczba: 2 wys.do 1 m położenie:dolna cz |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 239 m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 15m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: inny | 18. Nachylenie: 4° | 19. Ekspozycja: NE | 20. Długość: 173m | 21. Wysokość: 13 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: X | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: X | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: pole uprawne | 6. Uprawy: pole uprawne |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: budynek gospodarczy | 7. Zabudowa:budynek gospodarczy |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: droga dojazdowa do posesji |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK X | NIE | Opis: obserwacje 3 razy w roku: po roztopach lub intensywnych opadach |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

Bulikowski S., 2011 – Opinia geologiczna dotycząca ustalenia przyczyn obsuwania się gruntu na nieruchomości Janiny Ziaja, położonej w sąsiedztwie stawów rybnych zlokalizowanych w Golasowicach, gmina Pawłowice.

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

41 Pa, 41b Pa, 41c Pa, 41d Pa, 41e Pa, 41f Pa, 41g Pa, 41h Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 42/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’39” N 18°40’40” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże aktywne osuwisko położone w miejscowości Pielgrzymowice, na prawym brzegu rzeki Pielgrzymówka. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,67ha | 2. Długość: 45m | 3. Szerokość: 181m | 4. Wysokość maks: 253m n.p.m. | 5. Wysokość min. 241 m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 12m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 15° | 8. Azymut: 230° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 7m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 40° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium:32 m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 18° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 14m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 9° | 19. Ekspozycja: SW | 20. Długość: 111m | 21. Wysokość: 17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe, zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

42 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 43/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’38” N 18°40’44” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: zbocze zbiornika wodnego sztucznego | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże aktywne osuwisko z 4 metrowa skarpą wtórną, położone w miejscowości Pielgrzymowice, nad stawem. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,46ha | 2. Długość: 54m | 3. Szerokość: 106 m | 4. Wysokość maks: 251m n.p.m. | 5. Wysokość min. 242 m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 9 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 10° | 8. Azymut: 160° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3 m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: liczba: 1 wys.: 4 m położenie:dolna cz |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 48m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 8° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 6 m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 7° | 19. Ekspozycja: SE | 20. Długość: 137m | 21. Wysokość: 17m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe, zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa:1 budynek mieszkalny + 1 budynek gospodarczy |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK X | NIE - | Opis: obserwacje 3 razy w roku: po roztopach lub intensywnych opadach |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

43 Pa, 43b Pa, 43c Pa, 43d Pa, 43e Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 44/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Golasowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’47” N 18°41’01” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Golasowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko o zmiennej (zróznicowanej) aktywności – A/O |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże o zmiennej (zróznicowanej) aktywności osuwisko z 1 metrowa skarpa wtórną, położone na wschód odo miejscowości Golasowice, nad stawem. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,98ha | 2. Długość: 59m | 3. Szerokość: 178 m | 4. Wysokość maks: 255m n.p.m. | 5. Wysokość min. 243m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 12 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 11° | 8. Azymut: 250° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 5m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 32° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: liczba: 1 wys.: 1 m położenie:dolna cz |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 46m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 22° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 10m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 6° | 19. Ekspozycja: SW | 20. Długość: 135m | 21. Wysokość: 15m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości, wysięki | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

44 Pa, 44b Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 45/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Golasowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’54” N 18°41’03” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Golasowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: zbocze zbiornika wodnego sztucznego | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko o zmiennej (zróznicowanej) aktywności – A/O |
| 6. Krótki opis słowny: Duże o zmiennej (zróznicowanej) aktywności osuwisko z 4 skarpami wtórnymi o wysokości do 3 metrów, położone na wschód od miejscowości Golasowice nad stawem. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 2,31ha | 2. Długość: 123m | 3. Szerokość: 331 m | 4. Wysokość maks: 259m n.p.m. | 5. Wysokość min. 243m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 16m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 7° | 8. Azymut: 315° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 32° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: liczba: 4 wys.: 3 m położenie:górna cz |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium:115m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 14° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 9m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: inny | 18. Nachylenie: 6° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 147m | 21. Wysokość: 16m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: X | 8. Gospodarcza: X | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: X | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa:1 budynek mieszkalny + 1 budynek gospodarczy |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: droga dojazdowa |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: cmentarz |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK X | NIE - | Opis: obserwacje 3 razy w roku: po roztopach lub intensywnych opadach |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

45 Pa, 45b Pa, 45c Pa, 45d Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 46/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Golasowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’43” N 18°41’15” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Golasowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: zbocze zbiornika wodnego sztucznego | 2. Układ geologiczny: konsekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże okresowo aktywne osuwisko położone nad stawem w miejscowości Golasowice, w pobliżu PGR-u. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,61ha | 2. Długość: 55m | 3. Szerokość: 140m | 4. Wysokość maks: 249 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 244m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 6° | 8. Azymut: 195° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej:28 ° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 48m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 8° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: inny | 18. Nachylenie: 6° | 19. Ekspozycja: S | 20. Długość: 157m | 21. Wysokość: 16m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

46 Pa, 46b Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 47/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Golasowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°55’01” N 18°41’18” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Golasowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Duże nieaktywne osuwisko położone w miejscowości Golasowice, nad prawym dopływem Pielgrzymówki. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 1,11ha | 2. Długość: 91m | 3. Szerokość: 164m | 4. Wysokość maks: 256m n.p.m. | 5. Wysokość min. 245 m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 11 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 7° | 8. Azymut: 315° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 22° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 79m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 12° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 9m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 4° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 218m | 21. Wysokość: 16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych, podmokłości | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: X | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: X | 8. Gospodarcza: X | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: grunty orne |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: 4 budynki mieszkalne + 1 budynek gospodarczy |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: mało prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK X | NIE - | Opis: obserwacje 3 razy w roku: po roztopach lub intensywnych opadach |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

47 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 48/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Golasowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’38” N 18°41’19” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Golasowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: zbocze zbiornika wodnego sztucznego | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże nieaktywne osuwisko z 4 metrowa skarpą wtórna, położone nad stawem na południe od miejscowości Golasowice. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,56ha | 2. Długość: 54m | 3. Szerokość: 109m | 4. Wysokość maks: 253 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 245m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 8m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 8° | 8. Azymut: 260° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 5m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 43m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 0° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 10m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 7° | 19. Ekspozycja: SW | 20. Długość: 90 m | 21. Wysokość: 11m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna:- | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: mało prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

48 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 49/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Golasowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’40” N 18°41’21” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Golasowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: zbocze zbiornika wodnego sztucznego | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie nieaktywne osuwisko położone nad stawem na południe od miejscowości Golasowice. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,17ha | 2. Długość: 39m | 3. Szerokość: 49m | 4. Wysokość maks: 253m n.p.m. | 5. Wysokość min. 247 m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 10° | 8. Azymut: 335° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 5m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 28m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 0° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 3m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wklęsły | 18. Nachylenie: 8° | 19. Ekspozycja: N | 20. Długość: 64m | 21. Wysokość: 9 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: podmokłości, zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: -- | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: mało prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

49 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 50/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Golasowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’40” N 18°41’23” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Golasowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: zbocze zbiornika wodnego sztucznego | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie nieaktywne osuwisko położone nad stawami, na południe od miejscowości Golasowice. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,08ha | 2. Długość: 28m | 3. Szerokość: 26m | 4. Wysokość maks: 251 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 247m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 4m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 7° | 8. Azymut: 15° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 32° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 23m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 8° | 19. Ekspozycja: N | 20. Długość: 66 m | 21. Wysokość: 9 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: mało prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

50 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 51/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Golasowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’39” N 18°41’28” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Golasowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie aktywne osuwisko położone w pobliżu drogi,na południe od miejscowości Golasowice. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,07ha | 2. Długość: 32m | 3. Szerokość: 23m | 4. Wysokość maks: 253m n.p.m. | 5. Wysokość min. 248 m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 11° | 8. Azymut: 5° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4 m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 42° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 25m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: inny | 18. Nachylenie: 4° | 19. Ekspozycja: N | 20. Długość: 134 m | 21. Wysokość: 10m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: podmokłości, młaki, zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

51 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 52/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’19” N 18°37’09” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Drugie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Pielgrzymówki, w pobliżu Kolonii Pielgrzymowice Drugie |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,09ha | 2. Długość: 15m | 3. Szerokość: 56m | 4. Wysokość maks: 256 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 255m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 11m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 4° | 8. Azymut: 225° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej:30 ° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 7m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 4° | 19. Ekspozycja: SW | 20. Długość: 247m | 21. Wysokość: 16m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

52 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 53/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’18” N 18°37’15” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Drugie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Pielgrzymówki, w przysiółku Kolonia Pielgrzymowice Drugie |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,05ha | 2. Długość: 14m | 3. Szerokość: 35 m | 4. Wysokość maks: 259m n.p.m. | 5. Wysokość min. 255m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 4m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 14° | 8. Azymut: 330° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 8m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 5° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 107m | 21. Wysokość: 9m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe, podmokłości | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

53 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 54/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’19” N 18°37’17” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Drugie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Pielgrzymówki, w przysiółku Kolonia Pielgrzymowice Drugie |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,04ha | 2. Długość: 12m | 3. Szerokość: 35m | 4. Wysokość maks: 259 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 257m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 10° | 8. Azymut: 345° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 7m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 7° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 63m | 21. Wysokość: 8m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

54 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 55/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’37” N 18°37’26” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Drugie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Pielgrzymówki, na północ od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Drugie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,03ha | 2. Długość: 16m | 3. Szerokość: 19m | 4. Wysokość maks: 261 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 259m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 8° | 8. Azymut: 200° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 11m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 20° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 4° | 19. Ekspozycja: S | 20. Długość: 191m | 21. Wysokość: 14 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

55 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 56/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’35” N 18°37’30” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Drugie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Pielgrzymówki, na północ od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Drugie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,17ha | 2. Długość: 45m | 3. Szerokość: 33m | 4. Wysokość maks: 265m n.p.m. | 5. Wysokość min. 257m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 8 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 9° | 8. Azymut: 45° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 20° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 37m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium:10 ° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1 m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 4° | 19. Ekspozycja: N | 20. Długość: 200m | 21. Wysokość: 16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

56 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 57/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’34” N 18°37’32” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Drugie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Pielgrzymówki, na północ od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Drugie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,03ha | 2. Długość: 18m | 3. Szerokość: 18m | 4. Wysokość maks: 260m n.p.m. | 5. Wysokość min. 256m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 4m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 13° | 8. Azymut: 40° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 25° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 8m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1 m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: inny | 18. Nachylenie: 3° | 19. Ekspozycja: NE | 20. Długość: 273m | 21. Wysokość: 17m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

57 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 58/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’11” N 18°37’33” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Drugie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Pielgrzymówki, na południe od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Drugie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,41ha | 2. Długość: 34m | 3. Szerokość: 145m | 4. Wysokość maks: 259 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 252m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 7 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 11° | 8. Azymut: 200° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 38° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 28m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 8° | 19. Ekspozycja: SW | 20. Długość: 71m | 21. Wysokość: 10m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

58 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 59/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’33” N 18°37’37” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Drugie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Pielgrzymówki, na północ od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Drugie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,09ha | 2. Długość: 31m | 3. Szerokość: 34m | 4. Wysokość maks: 260m n.p.m. | 5. Wysokość min. 255m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 5 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 9° | 8. Azymut: 360° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 21m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 7° | 19. Ekspozycja: N | 20. Długość: 110m | 21. Wysokość: 13 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe, podmokłości | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

59 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 60/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’15” N 18°37’36” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Drugie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Pielgrzymówki, na południe od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Drugie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,02ha | 2. Długość: 15m | 3. Szerokość: 11m | 4. Wysokość maks: 264m n.p.m. | 5. Wysokość min. 260m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 4m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 14° | 8. Azymut: 160° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 10m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium:10 ° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1 m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 6° | 19. Ekspozycja: SE | 20. Długość: 48m | 21. Wysokość: 5m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

60 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 61/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’15” N 18°37’35” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Drugie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie nieaktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Pielgrzymówki, na południe od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Drugie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,08ha | 2. Długość: 25m | 3. Szerokość: 36m | 4. Wysokość maks: 261m n.p.m. | 5. Wysokość min. 258m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 3m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 2° | 8. Azymut: 350° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 17m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 8° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wklesły | 18. Nachylenie: 4° | 19. Ekspozycja: N | 20. Długość: 37m | 21. Wysokość: 3m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: mało prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

61 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 62/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’13” N 18°37’36” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Drugie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Pielgrzymówki, na południe od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Drugie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,12ha | 2. Długość: 27m | 3. Szerokość: 50m | 4. Wysokość maks: 260m n.p.m. | 5. Wysokość min. 253m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 7m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 15° | 8. Azymut: 90° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 19m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 8° | 19. Ekspozycja: E | 20. Długość: 77 m | 21. Wysokość: 11m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

62 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 63/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’11” N 18°37’36” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Drugie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Pielgrzymówki, na południe od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Drugie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,08ha | 2. Długość: 23m | 3. Szerokość: 38m | 4. Wysokość maks: 260 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 252m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 8m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 13° | 8. Azymut: 90° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium:18m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 12° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 8° | 19. Ekspozycja: E | 20. Długość: 56m | 21. Wysokość: 8m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

63 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 64/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’10” N 18°37’36” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Drugie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Pielgrzymówki, na południe od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Drugie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,05ha | 2. Długość: 17m | 3. Szerokość: 30m | 4. Wysokość maks: 257 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 252m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 5 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 14° | 8. Azymut: 105° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 12m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium:10 ° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 8° | 19. Ekspozycja: E | 20. Długość: 42m | 21. Wysokość: 6m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 65/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’15” N 18°37’37” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Drugie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Pielgrzymówki, na południe od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Drugie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,08ha | 2. Długość: 23m | 3. Szerokość: 42m | 4. Wysokość maks: 261m n.p.m. | 5. Wysokość min. 256m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 11° | 8. Azymut: 240° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 32° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 18m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 8° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 6° | 19. Ekspozycja: SW | 20. Długość: 81 m | 21. Wysokość: 9m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

65 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 66/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’33” N 18°37’41” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Drugie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże okresowo aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Pielgrzymówki, na północ od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Drugie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,21ha | 2. Długość: 26m | 3. Szerokość: 83m | 4. Wysokość maks: 258m n.p.m. | 5. Wysokość min. 253m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 8° | 8. Azymut: 15° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 5m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 13m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 8° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 8° | 19. Ekspozycja: NE | 20. Długość: 91m | 21. Wysokość: 13m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

66 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 67/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’31” N 18°37’46” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Drugie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Pielgrzymówki, na północ od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Drugie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,07ha | 2. Długość: 22m | 3. Szerokość: 31m | 4. Wysokość maks: 258m n.p.m. | 5. Wysokość min. 253m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 5 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 14° | 8. Azymut: 0° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 14m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 8° | 19. Ekspozycja: N | 20. Długość: 73m | 21. Wysokość: 10m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

67 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 68/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’12” N 18°37’57” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Drugie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone, na południowy-wschód od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Drugie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,22ha | 2. Długość: 50m | 3. Szerokość: 54m | 4. Wysokość maks: 256m n.p.m. | 5. Wysokość min. 248m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 8 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 9° | 8. Azymut: 215° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 40m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 8° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 4m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: prosty | 18. Nachylenie: 8° | 19. Ekspozycja: SW | 20. Długość: 94m | 21. Wysokość: 13 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

68 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 69/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’10” N 18°37’58” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Kolonia Pielgrzymowice Drugie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone, na południowy-wschód od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Drugie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,09ha | 2. Długość: 50m | 3. Szerokość: 52m | 4. Wysokość maks: 253m n.p.m. | 5. Wysokość min. 249m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 4m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 15° | 8. Azymut: 35° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 45m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 9° | 19. Ekspozycja: NE | 20. Długość: 80m | 21. Wysokość: 12m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe, podmokłości | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

69 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 70/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’09” N 18°38’07” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Mała Strona |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Pielgrzymówki, na zachód od przysiółka Mała Strona |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,07ha | 2. Długość: 20m | 3. Szerokość: 34m | 4. Wysokość maks: 247m n.p.m. | 5. Wysokość min. 243m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 4m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 8° | 8. Azymut: 310° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 50° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium:14 m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 8° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 50m | 21. Wysokość: 7m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: wysięki | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: podmokłości | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

70 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 71/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’37” N 18°38’10” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Dwór Dolny |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: zbocze zbiornika wodnego sztucznego | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone w przysiółku Dwór Dolny, nad stawami Olszynioki |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,07ha | 2. Długość: 23m | 3. Szerokość: 29m | 4. Wysokość maks: 251m n.p.m. | 5. Wysokość min. 247m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 4 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 9° | 8. Azymut: 10° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 17m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium:15 ° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 7° | 19. Ekspozycja: NE | 20. Długość: 133m | 21. Wysokość: 15m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: zagrożona grobla stawu |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

71 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 72/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’37” N 18°38’12” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Dwór Dolny |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: zbocze zbiornika wodnego sztucznego | 2. Układ geologiczny: obsekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko z 1 metrową skarpą wtórną, położone w przysiółku Dwór Dolny, nad stawami Olszynioki |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,34ha | 2. Długość: 68m | 3. Szerokość: 53m | 4. Wysokość maks: 259m n.p.m. | 5. Wysokość min. 246m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 13m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 10° | 8. Azymut: 25° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 20° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: liczba: 1 wys.: 1m położenie: środk cz. |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 60m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 8° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 6° | 19. Ekspozycja: NE | 20. Długość: 160m | 21. Wysokość: 16m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

72 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 73/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’34” N 18°38’15” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Dwór Dolny |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: zbocze zbiornika wodnego sztucznego | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie aktywne osuwisko położone w przysiółku Dwór Dolny, nad stawami Olszynioki |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,14ha | 2. Długość: 38m | 3. Szerokość: 35m | 4. Wysokość maks: 256 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 247m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 9m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 13° | 8. Azymut: 115° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 45° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 33m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 18° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 10° | 19. Ekspozycja: E | 20. Długość: 80m | 21. Wysokość: 14m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe, podmokłości | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

73 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 74/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’35” N 18°38’20” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Dwór Dolny |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: zbocze zbiornika wodnego sztucznego | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone w przysiółku Dwór Dolny, nad stawami Olszynioki |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,16ha | 2. Długość: 43m | 3. Szerokość: 42m | 4. Wysokość maks: 253m n.p.m. | 5. Wysokość min. 244m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 9m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 10° | 8. Azymut: 0° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 40° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 38m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 9° | 19. Ekspozycja: N | 20. Długość: 72m | 21. Wysokość: 12 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

74 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 75/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’34” N 18°38’22” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Dwór Dolny |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: zbocze zbiornika wodnego sztucznego | 2. Układ geologiczny: obsekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże aktywne osuwisko położone w przysiółku Dwór Dolny, nad stawami Olszynioki |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,25ha | 2. Długość: 56m | 3. Szerokość: 46m | 4. Wysokość maks: 253m n.p.m. | 5. Wysokość min. 242m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 11m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 11° | 8. Azymut: 20° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 40° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 49m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 12° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 4° | 19. Ekspozycja: NE | 20. Długość: 292m | 21. Wysokość: 20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: wysięki | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

75 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 76/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’21” N 18°38’32” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Mała Strona |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Pielgrzymówki, na północ od przysiółka Mała Strona. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,14ha | 2. Długość: 33m | 3. Szerokość: 49m | 4. Wysokość maks: 252m n.p.m. | 5. Wysokość min. 243m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 9m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 16° | 8. Azymut: 140° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 40° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 25m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 10° | 19. Ekspozycja: SE | 20. Długość: 65 m | 21. Wysokość: 12m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe, podmokłości | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

76 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 77/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’32” N 18°38’38” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: zbocze zbiornika wodnego sztucznego | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie aktywne osuwisko położone na zachodnim zboczu bezimiennego wzniesienia o wys. 260,2 m n.p.m nad stawami Olszynioki |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,27ha | 2. Długość: 75m | 3. Szerokość: 29m | 4. Wysokość maks: 257m n.p.m. | 5. Wysokość min. 244m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 13m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 10° | 8. Azymut: 270° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 67m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 8° | 19. Ekspozycja: W | 20. Długość: 105m | 21. Wysokość: 15 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: wysięki, źródła | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

77 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 78/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’27” N 18°38’40” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: zbocze zbiornika wodnego sztucznego | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże okresowo aktywne osuwisko położone na południowo-zachodnim stoku bezimiennego wzniesienia o wys. 260,2 m n.p.m nad stawami Olszynioki |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,34ha | 2. Długość: 48m | 3. Szerokość: 86m | 4. Wysokość maks: 251m n.p.m. | 5. Wysokość min. 239m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 12m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 13° | 8. Azymut: 220° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 6m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 35m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 5° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 8m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wklęsły | 18. Nachylenie: 14° | 19. Ekspozycja: SW | 20. Długość: 77m | 21. Wysokość: 19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych, podmokłości | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

78 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 79/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’21” N 18°38’42” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Mała Strona |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: zbocze zbiornika wodnego sztucznego | 2. Układ geologiczny: obsekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Duże okresowo aktywne osuwisko z 2 metrową skarpą wtórna, położone na północ od przysiółka Mała Strona, nad stawami Olszynioki |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,73ha | 2. Długość: 69m | 3. Szerokość: 132m | 4. Wysokość maks: 252m n.p.m. | 5. Wysokość min. 240m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 12m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 10° | 8. Azymut: 20° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 15° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: liczba: 1 wys.: 2 m położenie: środk. cz. |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 52m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 8° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 9m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 7° | 19. Ekspozycja: NE | 20. Długość: 133m | 21. Wysokość: 17m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: wysięki | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

79 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 80/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’27” N 18°38’46” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże nieaktywne osuwisko położone na wschodnim zboczu bezimiennego wzniesienia o wys. 260,2 m n.p.m na północ od przysiółka Mała Strona. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,49ha | 2. Długość: 65m | 3. Szerokość: 89m | 4. Wysokość maks: 255m n.p.m. | 5. Wysokość min. 241m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 241m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 12° | 8. Azymut: 110° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 60m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 4m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 8° | 19. Ekspozycja: SE | 20. Długość: 110m | 21. Wysokość: 16m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska X | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: mało prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

80 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 81/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’37” N 18°38’50” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże nieaktywne osuwisko z 1 metrowa skarpą wtórna, położone nad prawym dopływem Pilegrzymówki, na południowy-zachód od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Drugie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,23ha | 2. Długość: 48m | 3. Szerokość: 51m | 4. Wysokość maks: 255m n.p.m. | 5. Wysokość min. 248m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 7m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 9° | 8. Azymut: 260° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 1m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 15° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: 1 | 14. Długość powierzchni koluwium: 42m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 5° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 3m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: inny | 18. Nachylenie: 5° | 19. Ekspozycja: W | 20. Długość: 167m | 21. Wysokość: 14m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska X | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: mało prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 82/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’34” N 18°38’50” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko, położone nad prawym dopływem Pilegrzymówki, na południowy-zachód od przysiółka Kolonia Pielgrzymowice Drugie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,1ha | 2. Długość: 34m | 3. Szerokość: 29m | 4. Wysokość maks: 251m n.p.m. | 5. Wysokość min. 246m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 9° | 8. Azymut: 270° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 28m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 12° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 8° | 19. Ekspozycja: SW | 20. Długość: 57m | 21. Wysokość: 8m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

82 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 83/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’19” N 18°38’49” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Mała Strona |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko, położone nad stawami Olszynioki, w przysiółku Mała Strona |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,02ha | 2. Długość: 16m | 3. Szerokość: 13m | 4. Wysokość maks: 239m n.p.m. | 5. Wysokość min. 236m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 3m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 11° | 8. Azymut: 35° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 11m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 4° | 19. Ekspozycja: NE | 20. Długość: 135m | 21. Wysokość: 10m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: X | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: pole orne |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

83 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 84/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’24” N 18°38’55” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko, położone w pobliżu stawów Olszynioki, na północ od przysiółka Mała Strona |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,1ha | 2. Długość: 30m | 3. Szerokość: 35m | 4. Wysokość maks: 248m n.p.m. | 5. Wysokość min. 241m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 7m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 12° | 8. Azymut: 135° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 26m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 8° | 19. Ekspozycja: SE | 20. Długość: 77m | 21. Wysokość: 11m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: wysięki | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: podmokłości | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska X | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

84 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 85/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’17” N 18°39’15” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko, położone na lewym brzegu Pielgrzymówki w Pielgrzymowicach |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,06ha | 2. Długość: 21m | 3. Szerokość: 29m | 4. Wysokość maks: 239m n.p.m. | 5. Wysokość min. 235m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 4m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 6° | 8. Azymut: 320° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 13m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 12° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 3° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 302m | 21. Wysokość: 14m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

85 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 86/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’06” N 18°39’32” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże nieaktywne osuwisko, położone na lewym brzegu Pielgrzymówki w Pielgrzymowicach |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,21ha | 2. Długość: 38m | 3. Szerokość: 47m | 4. Wysokość maks: 249m n.p.m. | 5. Wysokość min. 241m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 8m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 11° | 8. Azymut: 265° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 28° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 30m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 12° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 11° | 19. Ekspozycja: W | 20. Długość: 81m | 21. Wysokość: 16m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

86 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 87/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_123 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’11” N 18°39’41” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok cały | 2. Układ geologiczny: obsekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko skalno-zwietrzelinowe | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Duże nieaktywne osuwisko z 2 metrowym czołem, położone w pobliżu Stawu Karpowiec w Pielgrzymowicach |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 4,45ha | 2. Długość: 225m | 3. Szerokość: 182m | 4. Wysokość maks: 256 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 239m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 17m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 4° | 8. Azymut: 340° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 7m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: 2m | 14. Długość powierzchni koluwium: 208m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 21m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: inny | 18. Nachylenie: 3° | 19. Ekspozycja: N | 20. Długość: 409m | 21. Wysokość: 23m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska X | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: X | 8. Gospodarcza: X | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: X | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: X | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: pole uprawne |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: 14 bud. mieszkalnych + 4 gospodarcze |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: droga gminna |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: linia średniego napięcia |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: mało prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK X | NIE - | Opis: obserwacje 3 razy w roku: po roztopach lub intensywnych opadach |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

Wójcik A., 2007 – Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Zebrzydowice (991). CAG Warszawa

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

87 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 88/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’06” N 18°39’54” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże aktywne osuwisko, położone nadlewym dopływem Pielgrzymówki w Pielgrzymowicach |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,54ha | 2. Długość: 55m | 3. Szerokość: 104m | 4. Wysokość maks: 255 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 248m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 7m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 7° | 8. Azymut: 250° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 38° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 48m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 8m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 5° | 19. Ekspozycja: W | 20. Długość: 102 m | 21. Wysokość: 9m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

88 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 89/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’15” N 18°40’01” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok cały | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko skalno-zwietrzelinowe | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Duże okresowo aktywne osuwisko z 4 metrową skarpą wtórna położone na lewym brzegu Pielgrzymówki w Pielgrzymowicach |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 8,55ha | 2. Długość: 309m | 3. Szerokość: 304m | 4. Wysokość maks: 258 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 238m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 20m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 4° | 8. Azymut: 340° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 50° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: liczba: 1 wys.: 4 m położenie: górna cz. |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 304m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 12 m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: inny | 18. Nachylenie: 3° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 487m | 21. Wysokość: 22m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości, wysięki | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: X | 8. Gospodarcza: X | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: X |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: X | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: 10 bud. Mieszkalnych + 22 gospodarcze |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: droga lokalna |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: linia średniego napięcia |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK X | NIE - | Opis: obserwacje 3 razy w roku: po roztopach lub intensywnych opadach |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

Wójcik A., 2007 – Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Zebrzydowice (991). CAG Warszawa

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

89 Pa, 89b Pa, 89c Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 90/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’07” N 18°40’09” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko, położone nad lewym dopływem Pielgrzymówki w Pielgrzymowicach |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,02ha | 2. Długość: 15m | 3. Szerokość: 17m | 4. Wysokość maks: 257 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 252m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 15° | 8. Azymut: 110° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 50° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 11m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1 m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 4° | 19. Ekspozycja: SE | 20. Długość: 112m | 21. Wysokość: 7m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

90 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 91/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’16” N 18°40’12” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie aktywne osuwisko, położone nad lewym dopływem Pielgrzymówki w Pielgrzymowicach |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,12ha | 2. Długość: 23m | 3. Szerokość: 66m | 4. Wysokość maks: 250m n.p.m. | 5. Wysokość min. 243m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 7m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 11° | 8. Azymut: 95° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 6m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 40° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 12m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 20° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 8° | 19. Ekspozycja: E | 20. Długość: 78m | 21. Wysokość: 11 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe, podmokłości | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

91 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 92/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’14” N 18°40’12” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko, położone nad lewym dopływem Pielgrzymówki w Pielgrzymowicach |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,07ha | 2. Długość: 20m | 3. Szerokość: 33m | 4. Wysokość maks: 252m n.p.m. | 5. Wysokość min. 248m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 4m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 10° | 8. Azymut: 100° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 25° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium:10 m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium:15 ° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 7° | 19. Ekspozycja: E | 20. Długość: 82m | 21. Wysokość: 10m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

92 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 93/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’11” N 18°40’11” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie aktywne osuwisko, położone nad lewym dopływem Pielgrzymówki w Pielgrzymowicach |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,25ha | 2. Długość: 31m | 3. Szerokość: 87m | 4. Wysokość maks: 255m n.p.m. | 5. Wysokość min. 249m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 11° | 8. Azymut: 120° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 45° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 25m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 25° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 6° | 19. Ekspozycja: SE | 20. Długość: 88m | 21. Wysokość: 9m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: wysieki | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

93 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 94/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’09” N 18°40’10” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko, położone nad lewym dopływem Pielgrzymówki w Pielgrzymowicach |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,08ha | 2. Długość: 24m | 3. Szerokość: 39m | 4. Wysokość maks: 256m n.p.m. | 5. Wysokość min. 250m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 12° | 8. Azymut: 115° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 5m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 13m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 5° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 5° | 19. Ekspozycja: SE | 20. Długość: 93m | 21. Wysokość: 8m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

94 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 95/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’06” N 18°40’10” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie aktywne osuwisko, położone nad lewym dopływem Pielgrzymówki w Pielgrzymowicach |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,02ha | 2. Długość: 16m | 3. Szerokość: 13m | 4. Wysokość maks: 257 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 253m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 4m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 14° | 8. Azymut: 320° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 40° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 9m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 20° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: prosty | 18. Nachylenie: 4° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 133m | 21. Wysokość: 9m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

95 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 96/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’15” N 18°40’14” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie nieaktywne osuwisko, położone nad lewym dopływem Pielgrzymówki w Pielgrzymowicach |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,43ha | 2. Długość: 42m | 3. Szerokość: 111m | 4. Wysokość maks: 253 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 245m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 8 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 12° | 8. Azymut: 255° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2m | 10. Nachylenie skarpy głównej:40 ° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 38m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 25° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 4m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: prosty | 18. Nachylenie: 9° | 19. Ekspozycja: W | 20. Długość: 63 m | 21. Wysokość: 10m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: X | 8. Gospodarcza: X | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: X | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: 3 budynki mieszkalne + 2 budynki gospodarcze |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: droga dojazdowa |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: mało prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK X | NIE - | Opis: obserwacje 3 razy w roku: po roztopach lub intensywnych opadach |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

96 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 97/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’11” N 18°40’13” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko, położone nad lewym dopływem Pielgrzymówki w Pielgrzymowicach |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,12ha | 2. Długość: 27m | 3. Szerokość: 46m | 4. Wysokość maks: 256m n.p.m. | 5. Wysokość min. 248m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 8m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 17° | 8. Azymut: 290° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 38° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 20m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: inny | 18. Nachylenie: 7° | 19. Ekspozycja: W | 20. Długość: 91m | 21. Wysokość: 12m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

97 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 98/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’09” N 18°40’12” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie aktywne osuwisko, położone nad lewym dopływem Pielgrzymówki w Pielgrzymowicach |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,1ha | 2. Długość: 24m | 3. Szerokość: 39m | 4. Wysokość maks: 256m n.p.m. | 5. Wysokość min. 250m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 14° | 8. Azymut: 270° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 5m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 60° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 20m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: inny | 18. Nachylenie: 6° | 19. Ekspozycja: W | 20. Długość: 95m | 21. Wysokość: 10m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

98 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 99/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’28” N 18°40’18” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok cały | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko skalno-zwietrzelinowe | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Duże nieaktywne osuwisko, położone na lewym brzegiem Pielgrzymówki w Pielgrzymowicach |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 4,62ha | 2. Długość: 189m | 3. Szerokość: 291 m | 4. Wysokość maks: 259m n.p.m. | 5. Wysokość min. 239m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 20m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 6° | 8. Azymut: 320° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 6m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 50° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 181m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 18m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 4° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 303m | 21. Wysokość: 22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: X | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: X | 8. Gospodarcza: X | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: X | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: X | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: pola uprawne |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: 9 budynków mieszkalnych + 12 budynków gospodarczych |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: droga gminna |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: linia średniego napięcia |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: mało prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK X | NIE - | Opis: obserwacje 3 razy w roku: po roztopach lub intensywnych opadach |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

Wójcik A., 2007 – Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Zebrzydowice (991). CAG Warszawa

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

99 Pa, 99b Pa, 99c Pa, 99d Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 100/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’32” N 18°40’26” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: obsekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Duże nieaktywne osuwisko, położone na lewym brzegu Pielgrzymówki w Pielgrzymowicach |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 1,31ha | 2. Długość: 92m | 3. Szerokość: 142m | 4. Wysokość maks: 251m n.p.m. | 5. Wysokość min. 239m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 12m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 8° | 8. Azymut: 345° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej:30 ° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 82m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 12m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 6° | 19. Ekspozycja: N | 20. Długość: 191m | 21. Wysokość: 19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: X | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: X | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: pola uprawne |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: 1 budynek mieszkalny + 1 budynek gospodarczy |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: słup linii niskiego napięcia |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: mało prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK X | NIE - | Opis: obserwacje 3 razy w roku: po roztopach lub intensywnych opadach |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

Wójcik A., 2007 – Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Zebrzydowice (991). CAG Warszawa

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

100 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 101/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’31” N 18°40’44” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa zbiornika wodnego sztucznego | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie aktywne osuwisko, położone nad bezimiennym stawem w Pielgrzymowicach |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,02ha | 2. Długość: 15m | 3. Szerokość: 13m | 4. Wysokość maks: 246 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 242m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 4m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 12° | 8. Azymut: 350° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 1m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 13m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 8° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: prosty | 18. Nachylenie: 9° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 106 m | 21. Wysokość: 16m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski, gliny pyłowato-ilaste i mułki deluwialne i deluwialnosoliflukcyjne oraz mułki i gliny lessopodobne | 2. Wiek utworów: dpQ | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

101 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 102/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’26” N 18°40’50” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: zbocze zbiornika wodnego sztucznego | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie nieaktywne osuwisko położone nad lewym dopływem Pielgrzymówki w Pielgrzymowicach |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,07ha | 2. Długość: 16m | 3. Szerokość: 39m | 4. Wysokość maks: 250m n.p.m. | 5. Wysokość min. 245m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 15° | 8. Azymut: 110° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 5m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 5m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 5° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: inny | 18. Nachylenie: 5° | 19. Ekspozycja: E | 20. Długość: 113m | 21. Wysokość: 11m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe, zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: mało prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

102 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 103/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’22” N 18°40’49” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: zbocze zbiornika wodnego sztucznego | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie nieaktywne osuwisko położone nad bezimiennym stawem (lewy dopływ Pielgrzymówki) w Pielgrzymowicach |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,02ha | 2. Długość: 15m | 3. Szerokość: 13m | 4. Wysokość maks: 251m n.p.m. | 5. Wysokość min. 246m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 16° | 8. Azymut: 90° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 9m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium:5 ° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 4° | 19. Ekspozycja: E | 20. Długość: 183m | 21. Wysokość: 14 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: mało prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

103 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 104/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’23” N 18°40’53” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże nieaktywne osuwisko położone na zachodnim zboczu bezimiennego wzniesienia o wys. 260,2 m n.p.m nad lewym dopływem Pilegrzymówki w Pielgrzymowicach.. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,18ha | 2. Długość: 29m | 3. Szerokość: 69m | 4. Wysokość maks: 251m n.p.m. | 5. Wysokość min. 247m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 4m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 7° | 8. Azymut: 285° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 32° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 22m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 8° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 5° | 19. Ekspozycja: W | 20. Długość: 181m | 21. Wysokość: 15m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: mało prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

104 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 105/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’36” N 18°40’59” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: obsekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Duże aktywne osuwisko położone na północnym zboczu bezimiennego wzniesienia o wys. 260,2 m n.p.m w Pielgrzymowicach.. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 1,41ha | 2. Długość: 86m | 3. Szerokość: 170m | 4. Wysokość maks: 255m n.p.m. | 5. Wysokość min. 241m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 14m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 9° | 8. Azymut: 355° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 8m | 10. Nachylenie skarpy głównej:32 ° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 66m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 0° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 24m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 3° | 19. Ekspozycja: N | 20. Długość: 314m | 21. Wysokość: 19m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

105 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 106/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’37” N 18°41’06” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże okresowo aktywne osuwisko położone na północnym zboczu bezimiennego wzniesienia o wys. 260,2 m n.p.m w Pielgrzymowicach. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,12ha | 2. Długość: 29m | 3. Szerokość: 46 m | 4. Wysokość maks: 252m n.p.m. | 5. Wysokość min. 246m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 13° | 8. Azymut: 10° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 5m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 38° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 19m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 5° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: inny | 18. Nachylenie: 3° | 19. Ekspozycja: N | 20. Długość: 254m | 21. Wysokość: 14m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: X | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: droga gminna |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

106 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 107/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_124 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’37” N 18°41’07” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone na północno-wschodnim zboczu bezimiennego wzniesienia o wys. 260,2 m n.p.m w Pielgrzymowicach. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,03ha | 2. Długość: 21m | 3. Szerokość: 17m | 4. Wysokość maks: 249m n.p.m. | 5. Wysokość min. 247m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 9° | 8. Azymut: 30° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 40° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 17m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 6° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 4° | 19. Ekspozycja: NE | 20. Długość: 219m | 21. Wysokość: 16m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: wysieki | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

107 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 108/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’02” N 18°37’47” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Mała Strona |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Pielgrzymówki, na północ od przysiółka Owczarnia. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,04ha | 2. Długość: 19m | 3. Szerokość: 27m | 4. Wysokość maks: 247m n.p.m. | 5. Wysokość min. 244m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 3m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 8° | 8. Azymut: 245° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 40° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 14m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 12° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 8° | 19. Ekspozycja: SW | 20. Długość: 74m | 21. Wysokość: 10m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

108 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 109/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’59” N 18°37’52” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Mała Strona |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Pielgrzymówki, na północ od przysiółka Owczarnia. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,13ha | 2. Długość: 22m | 3. Szerokość: 54m | 4. Wysokość maks: 244m n.p.m. | 5. Wysokość min. 240m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 4m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 4° | 8. Azymut: 5° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 13m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 12° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: inny | 18. Nachylenie: 6° | 19. Ekspozycja: N | 20. Długość: 135m | 21. Wysokość: 15m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

109 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 110/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’55” N 18°37’59” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Mała Strona |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Pielgrzymówki, na północ od przysiółka Owczarnia. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,22ha | 2. Długość: 30m | 3. Szerokość: 80m | 4. Wysokość maks: 242m n.p.m. | 5. Wysokość min. 238m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 4m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 8° | 8. Azymut: 80° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 22m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 8° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 3° | 19. Ekspozycja: E | 20. Długość: 364m | 21. Wysokość: 22m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

110 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 111/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’03” N 18°38’06” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Mała Strona |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Pielgrzymówki, na północny-zachód od przysiółka Mała Strona. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,22ha | 2. Długość: 29m | 3. Szerokość: 82m | 4. Wysokość maks: 247m n.p.m. | 5. Wysokość min. 241m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 11° | 8. Azymut: 285° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 21m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 5° | 19. Ekspozycja: W | 20. Długość: 200m | 21. Wysokość: 18m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe, miejscami iły, gliny i piaski | 2. Wiek utworów: fgpQp2 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

111 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 112/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’50” N 18°38’04” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Mała Strona |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże aktywne osuwisko z dwoma skarpami wtórnymi o wysokości 1 i 4 metrów położone nad prawym dopływem Pielgrzymówki, na północ od przysiółka Owczarnia |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,42ha | 2. Długość: 45m | 3. Szerokość: 110m | 4. Wysokość maks: 248m n.p.m. | 5. Wysokość min. 236m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 12m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 14° | 8. Azymut: 250° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 5m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 55° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: liczba:2 wys.: 1-4 m położenie: górna. cz. |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 40m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 10m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 8° | 19. Ekspozycja: SE | 20. Długość: 113m | 21. Wysokość: 16m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: wysieki, źródła | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

112 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 113/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’46” N 18°38’49” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Wielka Strona |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: zbocze zbiornika wodnego sztucznego | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Duże okresowo aktywne osuwisko położone nad stawami, na północ od drogi biegnącej przez miejscowośc Wielka Strona. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 2,88ha | 2. Długość: 147m | 3. Szerokość: 230m | 4. Wysokość maks: 249m n.p.m. | 5. Wysokość min. 234m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 15m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 4° | 8. Azymut: 35° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 138m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 12° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 12m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: prosty | 18. Nachylenie: 4° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 218m | 21. Wysokość: 16m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości, wysięki | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe, zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: X | 8. Gospodarcza: X | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: 2 budynki mieszkalnych + 4 budynki gospodarczych |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK X | NIE - | Opis: obserwacje 3 razy w roku: po roztopach lub intensywnych opadach |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

Wójcik A., 2007 – Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Zebrzydowice (991). CAG Warszawa

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

113 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 114/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’34” N 18°38’52” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Wielka Strona |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże okresowo aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Jelonki, na południe od przysiółka Wielka Strona. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,83ha | 2. Długość: 79m | 3. Szerokość: 108m | 4. Wysokość maks: 249m n.p.m. | 5. Wysokość min. 241m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 8m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 6° | 8. Azymut: 300° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 69m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 8m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 5° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 181m | 21. Wysokość: 17m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: X | 16. Linie telefoniczne: X | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: 1 budynek mieszkalne + 3 gospodarcze |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: 5 słupów linii SN + 4 słupy telekomunikacyjne |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK X | NIE - | Opis: obserwacje 3 razy w roku: po roztopach lub intensywnych opadach |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

114 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 115/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’42” N 18°39’00” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Wielka Strona |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże okresowo aktywne osuwisko położone nad stawami w przysiółku Wielka Strona. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,42ha | 2. Długość: 63m | 3. Szerokość: 70m | 4. Wysokość maks: 256m n.p.m. | 5. Wysokość min. 248m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 8m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 7° | 8. Azymut: 325° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 53m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 8° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 8m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 4° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 213m | 21. Wysokość: 14m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: X | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: X | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: pola uprawne |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: 1 budynek mieszkalny |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK X | NIE - | Opis: obserwacje 3 razy w roku: po roztopach lub intensywnych opadach |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

115 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 116/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’34” N 18°39’14” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Podlesie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże nieaktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Jelonki, w przysiółku Podlesie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,28ha | 2. Długość: 38m | 3. Szerokość: 77m | 4. Wysokość maks: 254m n.p.m. | 5. Wysokość min. 248m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 10° | 8. Azymut: 60° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 30m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: prosty | 18. Nachylenie: 8° | 19. Ekspozycja: NE | 20. Długość: 55m | 21. Wysokość: 8m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: mało prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 117/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’00” N 18°39’06” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Wielka Strona/Potok |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok cały | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko skalno-zwietrzelinowe | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Bardzo duże okresowo aktywne osuwisko położone na lewym brzegu Pilegrzymówki, w przysiółku Potok. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 23,48ha | 2. Długość: 349m | 3. Szerokość: 785m | 4. Wysokość maks: 257m n.p.m. | 5. Wysokość min. 235m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 22m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 3° | 8. Azymut: 310° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 5m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 32° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 336m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 12m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: inny | 18. Nachylenie: 3° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 487m | 21. Wysokość: 25m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości, wysięki | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe, zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: X | 8. Gospodarcza: X | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: X | 16. Linie telefoniczne: X | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: pola uprawne |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa:15 budynków mieszkalnych + 20 budynków gospodarczych |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: droga gminna + lokalna |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: słupy linii SN + słupy linii telekomunikacyjnej |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK X | NIE - | Opis: obserwacje 3 razy w roku: po roztopach lub intensywnych opadach |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

Wójcik A., 2007 – Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Zebrzydowice (991). CAG Warszawa

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

117 Pa, 117b Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 118/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’33” N 18°39’22” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Podlesie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże okresowo aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Jelonki, w przysiólku Podlesie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,12ha | 2. Długość: 40m | 3. Szerokość: 37m | 4. Wysokość maks: 252m n.p.m. | 5. Wysokość min. 246m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 10° | 8. Azymut: 140° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 34m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 9° | 19. Ekspozycja: SE | 20. Długość: 67m | 21. Wysokość: 10m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP lessy i gliny lessopodobne | 2. Wiek utworów: lQp4 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

118 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 119/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’03” N 18°39’35” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Wielka Strona |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże okresowo aktywne osuwisko położone nad lewym dopływem Pilegrzymówki, w przysiółku Wielka Strona |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,25ha | 2. Długość: 70m | 3. Szerokość: 36m | 4. Wysokość maks: 254m n.p.m. | 5. Wysokość min. 241m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 13m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 11° | 8. Azymut: 260° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 64m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 14° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 4° | 19. Ekspozycja: SW | 20. Długość: 237m | 21. Wysokość: 17m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości, wysięki | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: X | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: droga dojazdowa do posesji |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 120/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’06” N 18°39’52” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Pielgrzymowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże okresowo aktywne osuwisko położone nad lewym dopływem Pilegrzymówki, w Pielgrzymowicach |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,31ha | 2. Długość: 45m | 3. Szerokość: 76m | 4. Wysokość maks: 255m n.p.m. | 5. Wysokość min. 249m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 9° | 8. Azymut: 40° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 32° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 38m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 12° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 4° | 19. Ekspozycja: E | 20. Długość: 164m | 21. Wysokość: 11m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

120 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 121/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_142 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’35” N 18°40’31” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Podlesie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże okresowo aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Jelonki, w przysiólku Podlesie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,11ha | 2. Długość: 30m | 3. Szerokość: 36m | 4. Wysokość maks: 254m n.p.m. | 5. Wysokość min. 251m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 3m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 6° | 8. Azymut: 120° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 25° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 20m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 8° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 3° | 19. Ekspozycja: E | 20. Długość: 149m | 21. Wysokość: 9m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP lessy i gliny lessopodobne | 2. Wiek utworów: lQp4 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości, wysięki | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

121 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 122/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_142 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’36” N 18°40’34” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Podlesie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże okresowo aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Jelonki, w przysiólku Podlesie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,19ha | 2. Długość: 42m | 3. Szerokość: 48m | 4. Wysokość maks: 256m n.p.m. | 5. Wysokość min. 254m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 3° | 8. Azymut: 310° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 28° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 37m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 12° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 3° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 168m | 21. Wysokość: 10m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP lessy i gliny lessopodobne | 2. Wiek utworów: lQp4 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

122 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 123/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’30” N 18°38’23” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Wielka Strona |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok cały | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże nieaktywne osuwisko położone nad stawem w przysióku Wielka Strona. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 2ha | 2. Długość: 129m | 3. Szerokość: 176m | 4. Wysokość maks: 245 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 232m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 12m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 5° | 8. Azymut: 310° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 5m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 116m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 12° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 15m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: prosty | 18. Nachylenie: 5° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 155m | 21. Wysokość: 13m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska:zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska X | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: X | 8. Gospodarcza: X | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: 1 budynek mieszkalny + 3 gospodarcze |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: droga gminna |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: mało prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK X | NIE - | Opis: obserwacje 3 razy w roku: po roztopach lub intensywnych opadach |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 124/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°54’34” N 18°38’28” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pielgrzymówka | 11. Inne dane lokalizacyjne Wielka Strona |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże okresowo aktywne osuwisko z 2 metrową skarpa wtórna położone nad stawem w przysióku Wielka Strona. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,97ha | 2. Długość: 86m | 3. Szerokość: 167m | 4. Wysokość maks: 248m n.p.m. | 5. Wysokość min. 232m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 18m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 11° | 8. Azymut: 320° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 5m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: liczba: 1 wys.: 2 m położenie: dolna. cz. |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 75m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 12° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 10m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 9° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 103m | 21. Wysokość: 17m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska:zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska X | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

124 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 125/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’17” N 18°38’34” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Wielka Strona |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok cały | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko skalno-zwietrzelinowe | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Duże nieaktywne osuwisko z 1 metrową skarpa wtórna, położone na lewym brzegu rzeki Jelonki na południe od przysiółka Wielka Strona. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 5ha | 2. Długość: 145m | 3. Szerokość: 397m | 4. Wysokość maks: 257m n.p.m. | 5. Wysokość min. 235m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 22m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 9° | 8. Azymut: 330° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 8m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: liczba: 1 wys.: 1 m położenie: górna. cz. |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 128m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 12° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 24m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 5° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 271m | 21. Wysokość: 26 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe, zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska X | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: X | 8. Gospodarcza: X | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: X | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: pola uprawne |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: 1 budynek gospodarczy + 1 budynek mieszkalny |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: drogi dojazdowe |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: słup linii SN |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: mało prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK X | NIE - | Opis: obserwacje 3 razy w roku: po roztopach lub intensywnych opadach |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

Wójcik A., 2007 – Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Zebrzydowice (991). CAG Warszawa

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

125 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 126/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’18” N 18°38’41” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Wielka Strona |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko o zmiennej (zróznicowanej) aktywności – A/O |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże o zmiennej (zróznicowanej) aktywności osuwisko położone nad lewym dopływem Jelonki, na południe od przysiólka Wielka Strona. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,55ha | 2. Długość: 105m | 3. Szerokość: 52m | 4. Wysokość maks: 253m n.p.m. | 5. Wysokość min. 239m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 14m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 7° | 8. Azymut: 0° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 45m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 8° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: inny | 18. Nachylenie: 5° | 19. Ekspozycja: NE | 20. Długość: 218m | 21. Wysokość: 19m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: X | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: droga dojazdowa |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

Wójcik A., 2007 – Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Zebrzydowice (991). CAG Warszawa

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

126 Pa, 126b Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 127/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’21” N 18°38’42” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Wielka Strona |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok cały | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Duże nieaktywne osuwisko położone na lewym brzegu Jelonki, na południe od przysiólka Wielka Strona. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 1,29ha | 2. Długość: 127m | 3. Szerokość: 120m | 4. Wysokość maks: 254m n.p.m. | 5. Wysokość min. 235m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 19m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 8° | 8. Azymut: 335° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 5m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 114m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 12° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 15m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: inny | 18. Nachylenie: 3° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 463m | 21. Wysokość: 26m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: cieki powierzchniowe |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: mało prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

Wójcik A., 2007 – Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Zebrzydowice (991). CAG Warszawa

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

127 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 128/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’23” N 18°38’47” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Wielka Strona |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże nieaktywne osuwisko położone na lewym brzegu Jelonki, na południe od przysiólka Wielka Strona. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,12ha | 2. Długość: 37m | 3. Szerokość: 32m | 4. Wysokość maks: 239 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 235m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 4m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 6° | 8. Azymut: 345° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej:28 ° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 28m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 3° | 19. Ekspozycja: N | 20. Długość: 441m | 21. Wysokość: 25m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP piaski, gliny pyłowato-ilaste i mułki deluwialne i deluwialnosoliflukcyjne oraz mułki i gliny lessopodobne | 2. Wiek utworów: dpQ | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: mało prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

Wójcik A., 2007 – Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Zebrzydowice (991). CAG Warszawa

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

128 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 129/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’28” N 18°38’50” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Wielka Strona |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże nieaktywne osuwisko położone na prawym brzegu Jelonki, na południe od przysiólka Wielka Strona. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,14ha | 2. Długość: 41m | 3. Szerokość: 36m | 4. Wysokość maks: 242m n.p.m. | 5. Wysokość min. 235m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 7m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 10° | 8. Azymut: 190° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 33m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 12° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 6° | 19. Ekspozycja: S | 20. Długość: 130m | 21. Wysokość: 14m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP lessy i gliny lessopodobne | 2. Wiek utworów: lQp4 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska X | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: X | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: X | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: sad |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: droga dojazdowa |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: ule |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: mało prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

129 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 130/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’29” N 18°38’54” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Wielka Strona |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok cały | 2. Układ geologiczny: konsekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Duże nieaktywne osuwisko z 2 metrowa skarpą wtórną, położone na prawym brzegu Jelonki, na południe od przysiólka Wielka Strona. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 1,03ha | 2. Długość: 150m | 3. Szerokość: 80m | 4. Wysokość maks: 253m n.p.m. | 5. Wysokość min. 236m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 17m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 6° | 8. Azymut: 185° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 142m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 12° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 9m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 6° | 19. Ekspozycja: S | 20. Długość: 200m | 21. Wysokość: 20m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: X | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: X | 8. Gospodarcza: X | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: pola uprawne |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: 1 budynek mieszkalny + 3 budynki gospodarcze |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: mało prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK X | NIE - | Opis: obserwacje 3 razy w roku: po roztopach lub intensywnych opadach |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

Wójcik A., 2007 – Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Zebrzydowice (991). CAG Warszawa

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

130 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 131/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’20” N 18°38’55” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Wielka Strona |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże aktywne osuwisko z 3 skarpami wtórnymi o wysokości od 1 do 3 metrów, położone nad lewym dopływem Jelonki, na południe od przysiólka Wielka Strona. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,31ha | 2. Długość: 43m | 3. Szerokość: 75m | 4. Wysokość maks: 247m n.p.m. | 5. Wysokość min. 241m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 9° | 8. Azymut: 95° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 22° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: liczba:3 wys.: 1-3m położenie: dolna. cz. |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 31m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 8° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: prosty | 18. Nachylenie: 8° | 19. Ekspozycja: E | 20. Długość: 66m | 21. Wysokość: 10m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

131 Pa, 131b Pa, 132c Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 132/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’18” N 18°38’55” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Wielka Strona |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko, położone nad lewym dopływem Jelonki, na południe od przysiólka Wielka Strona. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,03ha | 2. Długość: 13m | 3. Szerokość: 19m | 4. Wysokość maks: 245m n.p.m. | 5. Wysokość min. 242m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 3m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 6° | 8. Azymut: 140° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 5m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 8° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 6° | 19. Ekspozycja: E | 20. Długość: 88m | 21. Wysokość: 10m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP lessy i gliny lessopodobne | 2. Wiek utworów: lQp4 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe, podmokłości | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

132 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 133/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’17” N 18°38’55” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Wielka Strona |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko, położone nad lewym dopływem Jelonki, na południe od przysiólka Wielka Strona. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,08ha | 2. Długość: 21m | 3. Szerokość: 37m | 4. Wysokość maks: 248m n.p.m. | 5. Wysokość min. 245m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 3m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 9° | 8. Azymut: 325° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 32° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 14m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 8° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 7° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 48m | 21. Wysokość: 6m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP lessy i gliny lessopodobne | 2. Wiek utworów: lQp4 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

133 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 134/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’19” N 18°38’57” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Wielka Strona |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże nieaktywne osuwisko, położone nad lewym dopływem Jelonki, na południe od przysiólka Wielka Strona. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,6ha | 2. Długość: 65m | 3. Szerokość: 119m | 4. Wysokość maks: 254m n.p.m. | 5. Wysokość min. 241m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 13m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 11° | 8. Azymut: 275° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 34° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 59m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 7° | 19. Ekspozycja: W | 20. Długość: 117m | 21. Wysokość: 14m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: X | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: droga dojazdowa |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: mało prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

134 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 135/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’19” N 18°39’05” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Wielka Strona |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok cały | 2. Układ geologiczny: konsekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Duże okresowo aktywne osuwisko z 1 metrowym czołem, położone na prawym brzegu rzeki Jelonki, na południe od przysiólka Wielka Strona. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 2,81ha | 2. Długość: 145m | 3. Szerokość: 217m | 4. Wysokość maks: 255m n.p.m. | 5. Wysokość min. 237m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 18m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 7° | 8. Azymut: 175° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 7m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: 1m | 14. Długość powierzchni koluwium: 130m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 5° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 21m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 5° | 19. Ekspozycja: S | 20. Długość: 244m | 21. Wysokość: 22m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: X | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: droga dojazdowa |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

Wójcik A., 2007 – Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Zebrzydowice (991). CAG Warszawa

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

135 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 136/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’19” N 18°39’05” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Wielka Strona |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko, położone nad lewym dopływem Jelonki, na południe od przysiólka Wielka Strona. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,09ha | 2. Długość: 23m | 3. Szerokość: 42m | 4. Wysokość maks: 249m n.p.m. | 5. Wysokość min. 245m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 4m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 10° | 8. Azymut: 90° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 13m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 7° | 19. Ekspozycja: E | 20. Długość: 77m | 21. Wysokość: 10m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP lessy i gliny lessopodobne | 2. Wiek utworów: lQp4 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe, podmokłości | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

136 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 137/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’31” N 18°39’13” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Wielka Strona |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok cały | 2. Układ geologiczny: konsekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Duże okresowo aktywne osuwisko z 2 metrowa skarpą wtórną, położone na prawym brzegu Jelonki, na południe od przysiólka Wielka Strona. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 1,55ha | 2. Długość: 137m | 3. Szerokość: 115m | 4. Wysokość maks: 255m n.p.m. | 5. Wysokość min. 236m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 19m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 8° | 8. Azymut: 170° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: liczba: 1 wys.: 2 m położenie: górna. cz. |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 127m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 8° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 12m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 5° | 19. Ekspozycja: SE | 20. Długość: 279m | 21. Wysokość: 24m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: słup linii SN |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

Wójcik A., 2007 – Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Zebrzydowice (991). CAG Warszawa

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 138/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’18” N 18°39’19” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Podlesie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone nad lewym brzegiem Jelonki, na południe od przysiólka Podlesie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,07ha | 2. Długość: 16m | 3. Szerokość: 41m | 4. Wysokość maks: 248m n.p.m. | 5. Wysokość min. 243m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 8° | 8. Azymut: 315° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 38° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 10m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 8° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 4° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 56m | 21. Wysokość: 4m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP lessy i gliny lessopodobne | 2. Wiek utworów: lQp4 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzcniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

138 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 139/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’33” N 18°39’24” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Podlesie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone w przysiólku Podlesie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,03ha | 2. Długość: 18m | 3. Szerokość: 20m | 4. Wysokość maks: 254m n.p.m. | 5. Wysokość min. 247m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 7m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 20° | 8. Azymut: 215° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 2m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 13m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 10° | 19. Ekspozycja: S | 20. Długość: 54m | 21. Wysokość: 9m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP lessy i gliny lessopodobne | 2. Wiek utworów: lQp4 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska:podmokłości | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 140/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’28” N 18°39’29” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Podlesie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok cały | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Duże okresowo aktywne osuwisko z3 metrowym czołem i 2 metrowa skarpą wtórną, położone na prawym brzegu Jelonki, na południe od przysiólka Podlesie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 3,32ha | 2. Długość: 126m | 3. Szerokość: 196m | 4. Wysokość maks: 257m n.p.m. | 5. Wysokość min. 238m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 19m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 10° | 8. Azymut: 200° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 42° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: liczba: 1 wys.: 2 m położenie: górna. cz. |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: 3m | 14. Długość powierzchni koluwium: 119m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 8° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 12m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 8° | 19. Ekspozycja: SW | 20. Długość: 144m | 21. Wysokość: 21m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe, podmokłości | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska X | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: X | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: 1 budynek gospodarczy + 1 budynek mieszkalny |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: droga dojazdowa |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK X | NIE - | Opis: obserwacje 3 razy w roku: po roztopach lub intensywnych opadach |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

Wójcik A., 2007 – Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Zebrzydowice (991). CAG Warszawa

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

140 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 141/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’30” N 18°39’41” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Podlesie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże okresowo aktywne osuwisko położone na prawym dopływem Jelonki, w przysiółku Podlesie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,1ha | 2. Długość: 20m | 3. Szerokość: 46m | 4. Wysokość maks: 251m n.p.m. | 5. Wysokość min. 246m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 8° | 8. Azymut: 145° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 5m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 9m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 8° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 3° | 19. Ekspozycja: SE | 20. Długość: 215m | 21. Wysokość: 12m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP lessy i gliny lessopodobne | 2. Wiek utworów: lQp4 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości, wysięki | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

141 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 142/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’31” N 18°39’44” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Podlesie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie okresowo aktywne osuwisko położone na prawym dopływem Jelonki, w przysiółku Podlesie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,07ha | 2. Długość: 30m | 3. Szerokość: 24m | 4. Wysokość maks: 258m n.p.m. | 5. Wysokość min. 250m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 8m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 15° | 8. Azymut: 335° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 24m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 5° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 100m | 21. Wysokość: 9m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP lessy i gliny lessopodobne | 2. Wiek utworów: lQp4 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe, podmokłości | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

142 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 143/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’30” N 18°39’43” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Podlesie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże okresowo aktywne osuwisko położone na prawym dopływem Jelonki, w przysiółku Podlesie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,26ha | 2. Długość: 42m | 3. Szerokość: 65m | 4. Wysokość maks: 256m n.p.m. | 5. Wysokość min. 247m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 9m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 11° | 8. Azymut: 305° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 36m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2 m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 6° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 113m | 21. Wysokość: 13 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP lessy i gliny lessopodobne | 2. Wiek utworów: lQp4 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska:podmokłości, cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

143 Pa, 143b Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 144/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’28” N 18°39’42” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Podlesie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże okresowo aktywne osuwisko położone na prawym dopływem Jelonki, w przysiółku Podlesie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,11ha | 2. Długość: 46m | 3. Szerokość: 25m | 4. Wysokość maks: 257m n.p.m. | 5. Wysokość min. 246m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 4m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 15° | 8. Azymut: 275° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 37m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 8° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 7° | 19. Ekspozycja: W | 20. Długość: 118m | 21. Wysokość: 15m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP lessy i gliny lessopodobne | 2. Wiek utworów: lQp4 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska:podmokłości, cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

144 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 145/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’25” N 18°39’43” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Podlesie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Duże okresowo aktywne osuwisko z 3 metrowa skarpa wtórna położone na prawym brzegu Jelonki, na południe od przysiółka Podlesie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 1,16ha | 2. Długość: 115m | 3. Szerokość: 127m | 4. Wysokość maks: 257m n.p.m. | 5. Wysokość min. 239m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 18m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 9° | 8. Azymut: 230° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 5m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 102m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 10m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: inny | 18. Nachylenie: 4° | 19. Ekspozycja: SW | 20. Długość: 367m | 21. Wysokość: 24m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: podmokłości, cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: X | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: grunty orne |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

Wójcik A., 2007 – Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Zebrzydowice (991). CAG Warszawa

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

145 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 146/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’24” N 18°39’48” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Podlesie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Jelonki, na południowy-wschód od przysiółka Podlesie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,16ha | 2. Długość: 34m | 3. Szerokość: 47m | 4. Wysokość maks: 254m n.p.m. | 5. Wysokość min. 246m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 8m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 13° | 8. Azymut: 155° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 26m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 20° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 6° | 19. Ekspozycja: SE | 20. Długość: 121m | 21. Wysokość: 13m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP lessy i gliny lessopodobne | 2. Wiek utworów: lQp4 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: zbiornik wód powierzchniowych | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska:podmokłości, cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

146 Pa, 146b Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 147/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’25” N 18°39’51” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Podlesie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Jelonki, na południowy-wschód od przysiółka Podlesie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,42ha | 2. Długość: 56m | 3. Szerokość: 95m | 4. Wysokość maks: 259m n.p.m. | 5. Wysokość min. 249m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 10m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 10° | 8. Azymut: 335° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 5m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 40° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 47m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 10m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 7° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 73m | 21. Wysokość: 9m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

147 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 148/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_141 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’20” N 18°39’50” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Podlesie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże okresowo aktywne osuwisko z 5 metrowa skarpa wtórną, położone na prawym brzegu Jelonki, na południowy-wschód od przysiółka Podlesie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,52ha | 2. Długość: 67m | 3. Szerokość: 80m | 4. Wysokość maks: 257m n.p.m. | 5. Wysokość min. 240m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 17m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 14° | 8. Azymut: 215° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 25° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: liczba: 1 wys.: 5 m położenie: dolna. cz. |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 54m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 8m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 9° | 19. Ekspozycja: SW | 20. Długość: 117m | 21. Wysokość: 20m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

148 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 149/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_142 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’20” N 18°39’52” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Podlesie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: konsekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: Osuwisko nieaktywne - N |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże nieaktywne osuwisko położone na prawym brzegu Jelonki, na południe od przysiółka Podlesie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,28ha | 2. Długość: 52m | 3. Szerokość: 41m | 4. Wysokość maks: 255m n.p.m. | 5. Wysokość min. 245m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 10m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 11° | 8. Azymut: 180° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 42m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 8m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 7° | 19. Ekspozycja: S | 20. Długość: 155m | 21. Wysokość: 20m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: mało prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 150/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_142 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’23” N 18°39’57” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Podlesie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Jelonki, w przysiółku Podlesie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,17ha | 2. Długość: 29m | 3. Szerokość: 61m | 4. Wysokość maks: 256m n.p.m. | 5. Wysokość min. 249m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 7m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 15° | 8. Azymut: 130° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 32° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 19m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 6° | 19. Ekspozycja: SE | 20. Długość: 92m | 21. Wysokość: 10m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP lessy i gliny lessopodobne | 2. Wiek utworów: lQp4 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: dom mieszkalny |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK X | NIE - | Opis: obserwacje 3 razy w roku: po roztopach lub intensywnych opadach |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

150 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 151/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_142 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’21” N 18°39’55” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Podlesie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże okresowo aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Jelonki, na południe od przysiółka Podlesie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,11ha | 2. Długość: 27m | 3. Szerokość: 41m | 4. Wysokość maks: 255m n.p.m. | 5. Wysokość min. 247m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 8m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 16° | 8. Azymut: 130° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4 | 10. Nachylenie skarpy głównej: 25° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 14m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 7° | 19. Ekspozycja: SE | 20. Długość: 99m | 21. Wysokość: 12m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP lessy i gliny lessopodobne | 2. Wiek utworów: lQp4 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe, podmokłości | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

151 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 152/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_142 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’21” N 18°39’57” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Podlesie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże okresowo aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Jelonki, na południe od przysiółka Podlesie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,29ha | 2. Długość: 46m | 3. Szerokość: 76m | 4. Wysokość maks: 257m n.p.m. | 5. Wysokość min. 247m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 10m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 12° | 8. Azymut: 320° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 7m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 38m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 8° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 14m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 7° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 79m | 21. Wysokość: 11m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe, podmokłości | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

152 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 153/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_142 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’19” N 18°39’56” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Podlesie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże okresowo aktywne osuwisko położone nad prawym dopływem Jelonki, na południe od przysiółka Podlesie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,18ha | 2. Długość: 64m | 3. Szerokość: 28m | 4. Wysokość maks: 255m n.p.m. | 5. Wysokość min. 243m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 12m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 10° | 8. Azymut: 260° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 58m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 6° | 19. Ekspozycja: SW | 20. Długość: 170m | 21. Wysokość: 18m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: wysięki, źródła | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

Wójcik A., 2007 – Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Zebrzydowice (991). CAG Warszawa

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

153 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 154/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_142 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’17” N 18°39’56” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Podlesie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże okresowo aktywne osuwisko z 2 metrową skarpa wtórna, położone na prawym brzegu Jelonki, na południe od przysiółka Podlesie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,59ha | 2. Długość: 73m | 3. Szerokość: 80m | 4. Wysokość maks: 258m n.p.m. | 5. Wysokość min. 241m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 17m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 12° | 8. Azymut: 215° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 30° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: liczba: 1 wys.: 2 m położenie: górna cz. |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 63m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 8m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 7° | 19. Ekspozycja: SW | 20. Długość: 161m | 21. Wysokość: 19m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

Wójcik A., 2007 – Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Zebrzydowice (991). CAG Warszawa

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

154 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 155/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_142 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’13” N 18°40’07” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Podlesie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Duże okresowo aktywne osuwisko z 3 skarpami wtórnymi, położone na prawym brzegu Jelonki, na południe od przysiółka Podlesie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 1,73ha | 2. Długość: 96m | 3. Szerokość: 203m | 4. Wysokość maks: 254m n.p.m. | 5. Wysokość min. 239m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 15m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 8° | 8. Azymut: 230° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 6m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 32° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: liczba:3 wys.:do 3 m położenie: środk. cz. |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 80m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 5° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 12m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: inny | 18. Nachylenie: 7° | 19. Ekspozycja: SW | 20. Długość: 160m | 21. Wysokość: 19m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości, wysięki | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

Wójcik A., 2007 – Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Zebrzydowice (991). CAG Warszawa

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

155 Pa, 155b Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 156/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_142 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’29” N 18°40’28” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Podlesie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Duże okresowo aktywne osuwisko, położone na prawym brzegu Jelonki, na południe od przysiółka Podlesie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,15ha | 2. Długość: 32m | 3. Szerokość: 56m | 4. Wysokość maks: 256m n.p.m. | 5. Wysokość min. 250m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 12° | 8. Azymut: 90° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 23m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: inny | 18. Nachylenie: 4° | 19. Ekspozycja: E | 20. Długość: 169m | 21. Wysokość: 11m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP lessy i gliny lessopodobne | 2. Wiek utworów: lQp4 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: X | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: 1 budynek gospodarczy |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK X | NIE - | Opis: obserwacje 3 razy w roku: po roztopach lub intensywnych opadach |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 157/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_142 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’27” N 18°40’28” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Podlesie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże okresowo aktywne osuwisko, położone nad prawym dopływem Jelonki, na południe od przysiółka Podlesie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,19ha | 2. Długość: 35m | 3. Szerokość: 55m | 4. Wysokość maks: 254m n.p.m. | 5. Wysokość min. 248m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 6m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 9° | 8. Azymut: 110° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 26m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: inny | 18. Nachylenie: 4° | 19. Ekspozycja: E | 20. Długość: 160m | 21. Wysokość: 11m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP lessy i gliny lessopodobne | 2. Wiek utworów: lQp4 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości, wysieki | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: X | 8. Gospodarcza: X | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: 1 budynek mieszkalny + 1 gospodarczy |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK X | NIE - | Opis: obserwacje 3 razy w roku: po roztopach lub intensywnych opadach |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

157 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 158/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_142 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’23” N 18°40’27” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Podlesie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Niewielkie aktywne osuwisko, położone nad prawym dopływem Jelonki, na południe od przysiółka Podlesie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,08ha | 2. Długość: 21m | 3. Szerokość: 33m | 4. Wysokość maks: 253m n.p.m. | 5. Wysokość min. 249m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 4m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 11° | 8. Azymut: 100° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 3m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 32° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 14m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklęsły | 18. Nachylenie: 4° | 19. Ekspozycja: E | 20. Długość: 174m | 21. Wysokość: 11m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP lessy i gliny lessopodobne | 2. Wiek utworów: lQp4 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe, zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: X | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: budynek mieszkalny |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

158 Pa, 158 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 159/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Pielgrzymowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_142 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°53’30” N 18°40’30” E |
| 8. Kraina geograficzna: Wysoczyzna Kończycka | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Jelonka | 11. Inne dane lokalizacyjne Podlesie |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: skarpa przykorytowa | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne okresowo - O |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże okresowo aktywne osuwisko, położone nad prawym dopływem Jelonki, na południe od przysiółka Podlesie. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,11ha | 2. Długość: 18m | 3. Szerokość: 53m | 4. Wysokość maks: 255m n.p.m. | 5. Wysokość min. 250m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 13° | 8. Azymut: 270° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 1m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 25° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 15m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 10° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 1m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 2° | 19. Ekspozycja: W | 20. Długość: 290m | 21. Wysokość: 12m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP lessy i gliny lessopodobne | 2. Wiek utworów: lQp4 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: X | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: możliwe po wystąpieniu silnych opadów atmosferycznych i\lub wiosennych roztopach |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

159 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 1/Ps |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Brzeźce | 2. Gmina: Pszczyna | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_211 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Pszczyna (992) | 7. Współrzędne geograficzne 49°59’06” N 18°49’49” E |
| 8. Kraina geograficzna: Równina Pszczyńska | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Kanał Branicki/Pszczynka | 11. Inne dane lokalizacyjne w pobliżu Kościoła/Szkoły |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: insekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko o zmiennej (zróznicowanej) aktywności – (A/N) |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże o zmiennej (zróznicowanej) aktywności osuwisko, położone nad prawym brzegu kanału Branickiego, w pobliżu kościoła oraz szkoły w miejscowości Brzeźce. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,88ha | 2. Długość: 79m | 3. Szerokość: 200m | 4. Wysokość maks: 258m n.p.m. | 5. Wysokość min. 251m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 7m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 5° | 8. Azymut: 290° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 50° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 74m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 8m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: inny | 18. Nachylenie: 4° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 154m | 21. Wysokość: 12m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – w-wy skawińskie | 2. Wiek utworów: imcM2sk | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: strefa przyuskokowa |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły; lessy i gliny lessopodobne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska X | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: pole uprawne |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: droga woj. nr 933 |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: cmentarz, teren szkoły w Brzeźcach |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

-

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

1 Be, 1b Be, 1c Be

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 1/Mie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Góra | 2. Gmina: Miedźna | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_222 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Kęty (993) | 7. Współrzędne geograficzne 49°59’06” N 18°49’49” E |
| 8. Kraina geograficzna: Dolina Górnej Wisły | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Wisła | 11. Inne dane lokalizacyjne Góra |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże aktywne, zabezpieczone osuwisko, zagrażające domostwu, położone przy drodze na prawym brzegu rzeki Wisła w miejscowości Góra. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,88ha | 2. Długość: 23m | 3. Szerokość: 30m | 4. Wysokość maks: 243m n.p.m. | 5. Wysokość min. 240m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 3m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 5° | 8. Azymut: 65° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 50° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: - |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 22m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 15° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 2m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukło-wklesły | 18. Nachylenie: 6° | 19. Ekspozycja: NE | 20. Długość: 65m | 21. Wysokość: 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP Piaski, mułki i gliny tarasów rzecznych o wys. 7-1m n.p.rz | 2. Wiek utworów: fQtp4 | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: inne (w tym brak uwarunkowań tektonicznych) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

gliny i\lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: brak | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: zbiornik wód powierzchniowych |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: podmokłości, zbiornik wód powierzchniowych | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: - | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych-obciążenie obiektem budowlanym |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste - | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: X | 8. Gospodarcza: X | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: X | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: pole uprawne |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: budynek gospodarczy + mieszkalny | 7. Zabudowa: budynek mieszkalny |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: - |
| 5. Inne: - | 10. Inne: - |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: bardzo prawdopodobne |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK X | NIE | Opis: mur oporowy, wzmocnienie i zabezpieczenie budynku, likwidacja zbiornika wód powierzchniowych ponad skarpą osuwiska |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK X | NIE - | Opis: obserwacje 3 razy w roku: po roztopach lub intensywnych opadach |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

2010 r.

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

1 Mie, 1b Mie

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

-

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0133 | Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2011r. |

Karta rejestracyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny | 160/Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Lokalizacja osuwiska:

| 1. Miejscowość: Krzyżowice | 2. Gmina: Pawłowice | 3. Powiat: pszczyński | 4. Województwo: śląskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) 541_122 | 6. Arkusz SMGP 1:50 000 Zebrzydowice (991) | 7. Współrzędne geograficzne 49°59’26” N 18°41’45” E |
| 8. Kraina geograficzna: Równina Pszczyńska | 9. Jednostka tektoniczna Zapadlisko Śląsko-Krakowskie | 10. Zlewnia: Pszczynka | 11. Inne dane lokalizacyjne PGR Krzyżowice |

3. Charakterystyka osuwiska:

| 1. Sytuacja geomorfologiczna: stok dolny | 2. Układ geologiczny: asekwentne |
| --- | --- |
| 3. Rodzaj materiału: osuwisko zwietrzeliny na skalnym podłożu (zwietrzelinowe) | 4. Rodzaj ruchu: zsuw | 5. Stopień aktywności: osuwisko aktywne ciągle - A |
| 6. Krótki opis słowny: Nieduże aktywne osuwiskoz dwoma skarpami wtórnymi i rowem rozpadlinowym, położone w miejscowości Krzyżowice, na wschód od PGR-u, w okolicy ulicy Ligonia. |

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

| 1. Powierzchnia: 0,58 ha | 2. Długość: 51 m | 3. Szerokość: 115 m | 4. Wysokość maks: 265 m n.p.m. | 5. Wysokość min. 257 m n.p.m. | 6. Rozpiętość pionowa: 8 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Nachylenie: 11 ° | 8. Azymut: 330 ° |  |  |  |  |

b. skarpa osuwiskowa:

| 9. Wysokość skarpy głównej: 4 m | 10. Nachylenie skarpy głównej: 35 ° | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: - | 12. Skarpy wtórne: 2 w dolnej części os |
| --- | --- | --- | --- |

c. jęzor i koluwia:

| 13. Wysokość czoła: - | 14. Długość powierzchni koluwium: 41m | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: 20 ° | 16. Miąższość koluwium: szacunkowa: 6 m |
| --- | --- | --- | --- |

d. stok, na którym jest osuwisko:

| 17. Typ stoku: wypukły | 18. Nachylenie: 7 ° | 19. Ekspozycja: NW | 20. Długość: 130 m | 21. Wysokość: 16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Podłoże osuwiska:

| 1. Rodzaj gruntu: wg SMGP lessy i gliny lessopodobne | 2. Wiek utworów: kgQh | 3. Zaleganie warstw: brak możliwości obserwacji | 4. Tektonika: Brak uwarunkowań tektonicznych |
| --- | --- | --- | --- |

6. Materiał koluwialny:

lessy, gliny i iły koluwialne

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

| 1. Koluwium: podmokłości | 2. Skarpa główna i stoku powyżej skarpy: brak |
| --- | --- |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: cieki powierzchniowe | 4. Stoku po bokach osuwiska: brak |

8. Wiek i geneza osuwiska:

| 1. Data powstania: - | 2. Rozwój osuwiska w czasie: Uaktywnienie w 2010 roku | 3. Przyczyny ruchu osuwiskowego: naturalna: podcięcie erozyjne – infiltracja wód opadowych – infiltracja wód roztopowych – wypływy wód na zboczu |
| --- | --- | --- |

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

| 1. Lasy: - | 2. Zarośla krzewiaste X | 3. Łąki i pastwiska - | 4. Grunty orne: - | 5. Sady: - | 6. Nieużytki: X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b. zabudowa:

| 7. Mieszkalna: - | 8. Gospodarcza: - | 9. Przemysłowa/usługowa: - | 10. Użyteczności publicznej: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Zabytkowa/sakralna: - | 12. Inna: - |  |  |

c. infrastruktura komunikacyjna:

| 13. Drogi: - | 14. Linie kolejowe: - |
| --- | --- |

d. linie przesyłowe:

| 15. Linie energetyczne: - | 16. Linie telefoniczne: - | 17. Wodociągi: - | 18. Kanalizacja: - |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Gazociągi: - | 20. Inne: - |  |  |

10. Powstałe szkody:					i zagrożenia

| 1. Uprawy: - | 6. Uprawy: - |
| --- | --- |
| 2. Zabudowa: - | 7. Zabudowa: - |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: - | 8. Infrastruktura komunikacyjna: - |
| 4. Linie przesyłowe: - | 9. Linie przesyłowe: słup lini SN powyżej skarpy głównej |
| 5. Inne: zniszczenie zbocza doliny i tamowanie przepływu rzeki Pszczynki | 10. Inne: koryto rzeki Pszczynki, grobla przeciwległego stawu rybnego. |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów: Osuwisko aktywne, osuwanie się koluwium trwa ciągle. |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

| TAK X | NIE | Likwidacja wyrwy brzegowej i naprawa zabezpieczeń w 2012 r. przez RZGW Gliwice |
| --- | --- | --- |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| TAK | NIE X | Opis: - |
| --- | --- | --- |

13. Stan badań:

Wójcik A., 2007 – Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Zebrzydowice (991). CAG Warszawa.

14. Szkic osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha:		            15. Przekrój geologiczny osuwiska o pow. poniżej 0,1 ha

| - | - |
| --- | --- |

16. Fotografia osuwiska:

160 Pa

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

Należy przedsięwziąć środki w celu ustabilizowania i zabezpieczenia osuwiska. W tym celu należy opracować projekt inżynierski uwzględniający uwarunkowania i zasadność ekonomiczną realizacji przedsięwzięcia.

| 18. Autor karty Imię i nazwisko | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Rafał Sikora Andrzej Piotrowski | VIII-0176 | PIG-PIB, Oddział Górnośląski w Sosnowcu | czerwiec 2013r. |